Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7132.OF.45.40 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: Паркетник

Код: 7132

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ, 2013

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05.07.2013 № 920

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7132.OF.45.40 - 2013

(позначення стандарту)

Професія: Паркетник

Код: 7132

Кваліфікація: 2, 3, 4, 5, 6 розряди

Видання офіційне

Київ,  2013

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Паркетник» 2-6 розрядів  розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» та статті 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання  на 2-3 розряд складає 805 годин,  на 4 розряд – 346 годин, на 5 розряд – 351 годину, на 6 розряд – 351 годину.

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки  встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим  навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» тощо).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Паркетник» (Випуск  64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення». Частина 2, Розділ  2 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та                                       житлової політики України 21 лютого 2000  N 32), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. «Професії працівників, що є загальними для

всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004року №336.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20%.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.

Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.

Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

ДСПТО 7132.OF.45.40 - 2013

(позначення стандарту)

Професія : Паркетник

Код: 7132

Кваліфікація : 2-3 розряд

Видання офіційне

Київ, 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)  кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7132  Паркетник

2. Кваліфікація: 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: види паркетних клепок і дощок; матеріали для підстилкового шару під паркет; види мастик; способи підготовки паркету до укладання;  основи будови та правила експлуатації ручних насосів , способи заготовлення вставних рейок.

Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час настилання й опорядження паркетних підлог.

4. Кваліфікація: 3 розряд

5. Кваліфікаційні вимоги:

Повинен знати: основні породи, властивості та дефекти деревини; сортамент паркетних клепок; способи зістругування, циклювання та натирання паркетних підлог; основи будови та правила експлуатації електроінструментів і верстатів, що застосовуються для оброблення паркету; правила встановлювання вентиляційних решіток і плінтусів; правила та способи приготування мастик; вимоги до основ під паркетну підлогу.

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час настилання й опорядження паркетних підлог.

6. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

7. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

8. Сфера професійного використання випускника:

Опоряджувальні, загально-будівельні роботи.

9. Специфічні вимоги:

Вік: після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

Медичні обмеження.

Типовий навчальний план

|  | Професія – 7132 Паркетник |
| --- | --- |
|  | Кваліфікація – 2-3 розряд |
|  | Загальний фонд навчального часу – 825 годин |

| № з/п | Предмети | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Загально-професійна підготовка | 74 | 4 |
| 1.1 | Основи правових знань | 17 |  |
| 1.2 | Основи галузевої економіки і підприємництва | 17 |  |
| 1.3 | Інформаційні технології | 17 | 4 |
| 1.4 | Правила дорожнього руху | 8 |  |
| 1.5 | Резерв часу | 15 |  |
| 2. | Професійно-теоретична підготовка | 271 | 24 |
| 2.1 | Технологія паркетних робіт | 156 |  |
| 2.2 | Охорона праці | 30 |  |
| 2.4 | Будівельне креслення | 34 | 19 |
| 2.5 | Матеріалознавство | 34 | 3 |
| 2.6 | Електротехніка | 17 | 2 |
| 3. | Професійно-практична підготовка | 452 |  |
| 3.1 | Виробниче навчання | 180 |  |
| 3.2 | Виробнича практика | 272 |  |
| 4. | Консультації | 20 |  |
| 5. | Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація при продовженні навчання) | 8 |  |
| 6. | Загальний обсяг навчального часу ( без п.4): | 805 | 28 |

Перелік кабінетів, лабораторій (майстерень, полігонів) для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Паркетник"2-3 зрядів

- Кабінети:

- Основ правових знань

- Основ галузевої економіки і підприємництва

- Інформаційних технологій

- Правил дорожнього руху

- Основ електротехніки

- Технології паркетних робіт

- Охорони праці

- Будівельного креслення

- Матеріалознавства

2. Майстерні:

- Паркетників

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання;

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при наявності обладнаного робочого місця;

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху»     вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.

Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави. | 2 |  |
| 2. | Конституційні основи України. | 4 |  |
| 3. | Цивільне право і відносини, що ним регулюються. | 2 |  |
| 4. | Господарське право. | 2 |  |
| 5. | Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів. | 1 |  |
| 6. | Праця, закон і ми. | 2 |  |
| 7. | Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність. | 2 |  |
| 8. | Злочин і покарання. | 1 |  |
| 9. | Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України. | 1 |  |
| Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто порушує юридичні закони, порушує і закони совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

### Тема 2. Конституційні основи України

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої влади.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

#### Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.

#### Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань.

#### Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються для розв'язання господарських спорів.

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління.

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і  підприємництва»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» | 1 |  |
| 2. | Галузева структура промисловості України | 1 |  |
| 3. | Науково-технічний прогрес і економічне зростання в будівництві | 1 |  |
| 4. | Організація виробництва на підприємствах будівельної галузі | 2 |  |
| 5. | Підприємство як суб’єкт господарювання | 2 |  |
| 6. | Кадри підприємства | 2 |  |
| 7. | Продуктивність праці | 1 |  |
| 8. | Організація і оплата праці | 3 |  |
| 9. | Бізнес-планування у підприємстві | 1 |  |
| 10. | Інвестиції у підприємстві | 2 |  |
| 11. | Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 |  |

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва». Необхідність вивчення курсу майбутніми кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.

Тема 2. Галузева структура промисловості України

Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають на формування галузевої структури промисловості Україні.

Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в будівництві

Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР). НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.

Тема 4. Організація виробництва на підприємствах будівельної галузі

Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх характеристика.

Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання

Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.

Тема 6. Кадри підприємства

Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну професійно – кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.

Тема 7. Продуктивність праці

Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її обчислення.

Тема 8. Організація і оплата праці

Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх присвоєння.

Тема 9. Бізнес-планування у підприємництві

Поняття про методи бізнес-плану. Структура бізнес-плану. Практична робота “Бізнес-план” (на прикладі роботи деревообробного підприємства або будівельної організації, яка виконує роботи за професією “паркетник”).

Тема 10. Інвестиції у підприємництві

Способи залучення фінансових ресурсів. Банківське кредитування та організація рахунків. Ризик, його оцінка й управління. Фонди підприємств. Витрати виробництва. Податки і підприємництво.

Тема 11. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності

Державна підтримка підприємницької діяльності. Національна програма сприяння розвитку будівельного підприємства.

# Типова навчальна програма з предмета

# «Інформаційні технології»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Інформація та інформаційні технології | 1 |  |
| 2. | Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології | 5 | 2 |
| 3. | Мережні системи та сервіси | 5 | 2 |
|  | Всього годин: | 17 | 4 |

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

Лабораторно-практичні роботи:

- Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

- Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

Лабораторно-практичні роботи:

- Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

- Створення публікації «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета

«Правила дорожнього руху»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення | 1 |  |
| 2. | Обов’язки та права пасажирів і пішоходів | 1 |  |
| 3. | Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин | 1 |  |
| 4. | Регулювання дорожнього руху | 1 |  |
| 5. | Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів | 1 |  |
| 6. | Особливі умови руху | 1 |  |
| 7. | Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків | 1 |  |
| 8. | Відповідальність за порушення правил дорожнього руху | 1 |  |
|  | Всього годин: | 8 |  |

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення Правилам дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, причеп, напівпричіп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою.

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  зупинки транспорту.

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів. Документи водія. Обов’язки водія.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони погоничам тварин.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки .

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага – умова безпеки руху.

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  попереджувальних сигналів.

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека пішоходів і пасажирів.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування.

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних випадків

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП.

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види  адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди.

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета

«Технологія паркетних робіт»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основні операції з обробки деревини | 20 |  |
| 2. | Столярні з’єднання, їх виготовлення | 20 |  |
| 3. | Конструктивні елементи паркетних підлог | 10 |  |
| 4. | Технологія влаштування основ | 18 |  |
| 5. | Обмір, облік, сортування штучного паркету | 8 |  |
| 6. | Інструмент та обладнання для виконання паркетних робіт | 10 |  |
| 7. | Механізований інструмент для виконання основних технологічних операцій у паркетних роботах | 10 |  |
| 8. | Правила приготування мастик та клеїв | 8 |  |
| 9. | Технологія настилання паркетних дощок | 10 |  |
| 10. | Технологія настилання підлоги зі щитового паркету | 12 |  |
| 11. | Технологія настилання штучного паркету простих малюнків, вкладання на цвяхах | 16 |  |
| 12. | Опорядження паркетних підлог | 14 |  |
|  | Всього годин: | 156 |  |

Тема 1. Основні операції з обробки деревини

Загальні поняття про основи різання деревини. Робоче місце паркетника, столярний верстак, його будова, оснащення. Основи різання деревини. Геометрія різця та процес стружкоутворення, основні чинники, що впливають на різання: площина різання, кут різання, задній і передній кути, кут загострення (заточки), питома сила різання, траєкторія різання, швидкість різання, швидкість подачі. Організація робочого місця.

Розмітка. Призначення та роль розмітки в столярних і паркетних роботах. Інструмент для розмічання, проведення паралельних ліній, відмірювання кутів, нанесення дуг та обводів (метр, лінійка, рулетка, рейсмус, єрунок, малка, скоба, циркуль тощо). Розмічувальні шаблони. Способи виконання розмітки. Організація робочого місця.

Пиляння деревини. Призначення та способи. Пиляння деревини вздовж і впоперек волокон. Пилки для поперечного, поздовжнього та змішаного розпилювання. Профілі зубів пилок для різних видів пиляння. Налагодження пилок до роботи. Інструмент для розведення та заточування зубів. Пиляння деревини ручними пилками. Вимоги будівельних норм до пиляння. Припуски на обробку. Раціональні методи поділу деревини, застосування шаблонів і сучасних пристроїв. Прийоми контролю якості. Види та причини браку, шляхи їх попередження. Безпека праці під час пиляння.

Стругання. Призначення стругання. Інструменти, їх будова. Будова рубанка, фуганка та інших інструментів. Правила заточування різців (залізок). Підготовка інструменту до роботи, догляд за ним під час та після роботи. Розмічання під час стругання. Види стругання: чорне та чисте, фугування, профільне. Інструменти для профільного стругання. Вимоги до якості виконання роботи. Способи перевірки. Види та причини браку під час стругання. Заходи щодо його попередження. Безпека праці під час стругання.

Довбання, різання стамескою. Призначення довбання. Інструменти і пристосування, їх будова. Правила застосування інструментів. Види доліт і столярних стамесок; правила та прийоми їх заточування; способи використання та догляд. Правила розмічання під час довбання. Технологія виконання довбання різних отворів. Вимоги до точності та якості виконаних операцій під час довбання наскрізних і глухих отворів, гнізд і пазів у деталях. Правила різання деревини стамесками під час виконання паркетних робіт. Види стамесок. Особливості використання та догляду. Безпека праці під час довбання та різання. Організація робочого місця.

Свердління деревини. Призначення свердління. Інструменти для свердління. Види свердел, їх елементи. Правила заточування свердел. Правила розмічання під час свердління отворів у деталях. Технологія свердління отворів. Коловороти, дрилі, будова, правила та прийоми роботи на них. Організація роботи при свердлінні. Вимоги до якості робіт під час свердління отворів. Види та причини браку, запобігання виникненню. Безпека праці під час свердління.

Тема 2. Столярні з’єднання, їх виготовлення

Основні конструктивні елементи столярних виробів. Поняття про деталі, вузол, групу: рамка, щит, коробка, ящик; їх форми. Елементи дошки (бруска): пласть, торець, крайка, ребро. З’єднання деревини за шириною. З’єднання деревини за довжиною, поняття споювання, зрощування і нарощування, основні схеми використання. Шипове з’єднання: під кутом, кінцеві та серединні, ящичні, складні кутові. З’єднання елементів на цвяхах, шурупах, болтах, нагелях. Використання, основні поняття, види шпонок, нагелів, особливості з’єднання цвяхами, види цвяхів, шаблони для розмітки забивання цвяхів, з’єднання на шурупах, порівняльна характеристика цих видів з’єднань. З’єднання на клею, призначення з’єднання, особливості роботи, приготування та робота з клеями. Технологічний процес склеювання: підготовка матеріалів, підготовка клеїв, нанесення на заготовки, запресовка деталей, додержання режиму склеювання, витримка заготовок. Вибір клеїв. Особливості приготування традиційних та сучасних клейових сумішей. Способи визначення якості клейової суміші. Обладнання для склеювання. Сучасні технології з’єднань деталей з деревини. Вимоги до якості виконання різних видів з’єднань. Види і причини браку, способи запобігання. Безпека праці при виконанні роботи.

Тема 3. Конструктивні елементи паркетних підлог

Конструкція підлоги з штучного паркету на цементнопіщаній стяжці, бетонній, деревностружковій та деревноволокнистій плитах, на фанері та фанерних плитах, на дощатих покриттях.

Тема 4. Технологія влаштування основ

Влаштування цементнопіщаних стяжок, бетонних. Технологія влаштування основи із деревностружкових, деревноволокнистих плит, оргаліту. Влаштування основи із дощок. Технічні вимоги до основ.

Тема 5. Обмір, облік, сортування штучного паркету

Визначення потреби матеріалів залежно від площі приміщення та розмірів планок. Одиниці вимірювання. Сортування паркетних планок за розміром, за напрямком волокон, за кольором, текстурою. Допустимі відхилення якості планок від стандартних вимог для м’яких та твердих порід.

Тема 6. Інструмент та обладнання для виконання паркетних робіт

Характеристика інструменту. Інструмент для настилання паркету на цвяхах та шурупах. Інструмент для настилання паркету на клеях та мастиках. Контрольно-вимірюваний інструмент. Ручний механізований інструмент. Обладнання для стяжки паркету, перенесення штучного паркету. Столи для сортування паркетних планок. Машини для стругання, циклювання, шліфування та натирання паркетних покриттів.

Тема 7. Механізований інструмент для виконання основних технологічних операцій у паркетних роботах

Механізований інструмент для пиляння. Номенклатура, будова, підготовка до роботи, правила експлуатації та використання під час робіт.

Механізований інструмент для стругання. Номенклатура, будова, підготовка до роботи, правила експлуатації та використання під час робіт.

Механізований інструмент для свердління. Номенклатура, будова, підготовка до роботи, правила експлуатації та використання під час робіт.

Шліфувальні машини та агрегатні головки. Номенклатура, будова, підготовка до роботи, правила експлуатації та використання під час робіт.

Номенклатура сучасного механізованого інструменту та його використання при настиланні паркетних підлог.

# Тема 8. Правила приготування мастик та клеїв

Технологія приготування клеючих мастик на основі нафтового бітуму,  їх сумішей з полімерами. Приготування  холодних мастик на основі нафтового бітуму з добавкою розчинників. Приготування бітумно-синтетичних холодних мастик. Приготування клеючих каучукових мастик на основі синтетичного каучуку і кумаранової смоли. Приготування клеючих мастик перминад, гумілакс. Приготування синтетичних клеїв на основі синтетичних каучуків та полімерів. Правила зберігання та використання. Вимоги безпеки праці.

Тема 9. Технологія настилання паркетних дощок

Організація робіт при настиланні паркетних дощок. Матеріали й інструменти для виконання робіт, їх підготовка.

Розкладання та вирівнювання основних і проміжних лаг. Контроль вкладання лаг на горизонтальність та перпендикулярність по відношенню до паркетної дошки. Технологія споювання паркетних дощок різних конструкцій та їх закріплення цвяхами. Види утискувачів для споювання паркетних дощок. Усунення провисів між дошками. Вимоги до якості паркетних покриттів.

Тема 10. Технологія настилання підлоги зі щитового паркету

Організація робіт при настиланні підлоги. Матеріали та інструменти, їх підготовка.

Розкладання лаг основних і допоміжних, їх з’єднання. Вирівнювання лаг по горизонту. Технологія вкладання паркетних щитів рядами і в шаховому порядку. Способи кріплення щитів: на цвяхах, шурупах, шпонках. Усунення провисів між щитами. Вимоги до якості паркетних покриттів.

Тема 11. Технологія настилання штучного паркету простих малюнків, вкладання на цвяхах

Організація робіт при настиланні підлоги. Матеріали та інструменти, їх підготовка.

Технічні умови на підготовку основи. Технологія настилання підлоги в килим, доріжку, палубним способом, прямий квадрат. Технологія настилання фризових рядів, їх з’єднання основною підлогою. Вимоги до якості паркетних покриттів.

Тема 12. Опорядження паркетних підлог

Організація робіт. Основні інструменти для опорядження паркетних підлог, підготовка їх до роботи, техніка роботи.

Технологія кріплення плінтусів і галтелей. Технологія циклювання та шліфування. Технологія установлення вентиляційних решіток. Технічні вимоги до паркетних підлог. Організація здачі та приймання готових підлог. Технологія покриття підлоги мастиками та лаками. Технологія виконання ремонту паркетних покриттів.

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Правові та організаційні основи охорони праці в будівництві. | 4 |  |
| 2. | Основи безпеки праці в будівництві. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. | 8 |  |
| 3. | Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист. | 4 |  |
| 4. | Основи електробезпеки. | 4 |  |
| 5. | Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди. | 4 |  |
| 6. | Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. | 6 |  |
| Всього годин : | 30 |  |

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці в будівництві

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори і угоди».

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони праці.

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових актів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових осіб.

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи безпеки праці у будівництві. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні робіт паркетника.

Створення безпечних умов праці при виконанні робіт під час настилання й опорядження паркетних підлог. Захист від дії хімічних чинників.  Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (опоряджувальних, розмічальних). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.

Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці паркетника, порядок їх використання. Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які характерні для професії паркетника: ураження електричним струмом, травматизм очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи. Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів.

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.

Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

Вимоги нормативно – правових актів про охорону праці щодо безпеки виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з нормами та правилами.

Особливості безпеки праці паркетника. Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.

Приклади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.

Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Організація пожежної охорони в галузі.

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища.

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування промислових аварій.

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв підвищеної вибухонебезпеки.

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки.

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних комп’ютерах.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.

Правила поведінки під час грози.

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають гострі та хронічні захворювання.

Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення працівників.

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  електричним  струмом.

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.

Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), шоці, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, опіку очей.

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з предмета

«Будівельне креслення»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. Зміст курсу і його завдання. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки. | 2 |  |
| 2. | Основні відомості про виконання та оформлення креслень | 6 | 4 |
| 3. | Основні способи графічного зображення предметів | 14 | 12 |
| 4. | Загальні відомості про будівельні креслення | 2 |  |
| 5. | Основні будівельні креслення | 2 |  |
| 6. | Креслення фасадів, планів і розрізів будівель | 6 | 3 |
| 7. | Креслення вузлів і деталей паркетних з’єднань | 2 | 1 |
|  | Всього годин: | 34 | 19 |

Тема 1. Вступ. Зміст курсу і його завдання. Основні відомості з історії розвитку технічної графіки.

Використання креслення в різних галузях діяльності людини: машинобудуванні, літако-, суднобудуванні, зведенні будівель і споруд. Значення графічної підготовки для технічно грамотного робітника.

Зв’язок креслення з іншими дисциплінами.

Загальні відомості про стандарти для креслень.

Інструменти, прилади, пристрої та матеріали для креслення; їх будова, підготовка і застосування.

Тема 2. Основні вимоги до виконання і оформлення креслень

Лінії креслення. Лінії як основа графічного зображення. Види ліній, співвідношення товщин, призначення.

Шрифти. Шрифти креслярські. Виконання написів на кресленнях.

Формати і рамки. Визначення поняття "формат". Позначення і розміри форматів. Рамка креслення.

Лабораторно-практичні роботи:

1.Зобразити види ліній. Написати креслярським шрифтом великі та малі літери українського алфавіту, цифри.

2. Написати будівельні терміни за професією, яка вивчається. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.

Основні відомості про розміри на кресленнях. Види розмірних позначень і правила нанесення лінійних та кутових розмірів на кресленнях. Нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, довжини дуги кола.

Правила нанесення розмірних чисел.

Масштаби: визначення, призначення та позначення на кресленнях.

3. Виконати основний напис.

4. Виконати графічне зображення в масштабах 1:1, 1:2, 2:1. Нанести розміри на графічне зображення деталі.

Тема 3. Основні способи графічного зображення предметів

Графічний склад зображень. Складові частини графічного зображення: прямі та перпендикулярні лінії, радіуси, діаметри, еліпси, параболи, евольвенти тощо. Проведення паралельних та перпендикулярних ліній. Побудова кутів різних величин. Поділ відрізків та кутів на рівні частини. Поділ кола на рівні частини графічним способом та за таблицею.

Спряження, виконання спряжень паралельних ліній та таких, що розташовані під кутом. Спряження дуг, кіл, прямої з колом тощо.

Лекальні криві. Уклон і конусність.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Виконати креслення контуру деталі з використанням поділу відрізків і кутів на рівні частини.

2. Виконати креслення контуру деталі з використанням графічного способу поділу кола на рівні частини. Виконати креслення контуру деталі з використанням коефіцієнта поділу кола на рівні частини.

3. Виконати креслення контуру деталі , де необхідно виконати спряження.

Побудова та читання виглядів

Поняття про проекціювання. Види проекцій. Аналіз форми предмета за кресленням. Зображення проекцій геометричних тіл.

Побудова проекцій точок, що належать поверхням геометричних тіл.

Розгортки поверхонь геометричних тіл, правила їх виконання.

4. Побудувати третю проекцію за двома заданими

5. Виконати креслення деталі в трьох проекціях і знайти проекції точок на виглядах.

6. Прочитати креслення будівельної деталі з проведенням аналізу геометричної форми деталі.

7. Виконати креслення розгорток геометричних тіл.

Види аксонометричних проекцій. Ізометрична та диметрична проекція. Осі проекцій. Побудова аксонометричних проекцій плоских фігур, об’ємних предметів, геометричних тіл, простих деталей.

8. Побудувати диметричні та ізометричні проекції плоских фігур у горизонтальному положенні (трикутника, квадрата, шестикутника);

9. Побудувати диметричні та ізометричні проекції простих будівельних деталей та виробів з паркету.

Призначення перерізів та їх утворення. Види перерізів, позначення їх на кресленнях. Графічне позначення будівельних матеріалів на перерізах.

Поняття про розрізи, їх відмінність від перерізів. Прості та складні розрізи. Правила виконання розрізів, їх позначення. Поєднання вигляду із розрізом.

Поняття про технічне рисування. Відмінність його від креслення. Технічний рисунок простих і об’ємних фігур.

10. Виконати простий горизонтальний переріз деталі.

11. Виконати простий вертикальний переріз деталі.

12. Виконати технічні рисунки простих будівельних деталей з паркету.

Тема 4. Загальні відомості про будівельне креслення

Особливості будівельного креслення. Зміст та види будівельних креслень.

Державні стандарти, які розповсюджуються на всі види проектної документації.

Види та загальна характеристика будівельних креслень.

Назва і маркування будівельних креслень. Масштаби будівельних креслень.

Тема 5. Основні будівельні креслення

Основні види креслень.

Креслення плану фундаменту, поверхів, перекриття, покриття та покрівлі будівлі.

Креслення фасадів і розрізів будівель.

Позначення в планах, фасадах та розрізах будівель.

Вимоги державних стандартів щодо зображення на кресленнях будівельних матеріалів.

Основні умовні позначення при зображенні на кресленнях елементів будівель.

Правила нанесення на будівельних кресленнях розмірів, написів, посилань та технічних вимог.

Тема 6. Креслення фасадів, планів і розрізів будівель

Лабораторно-практичні роботи:

1. Виконати креслення головного фасаду будинку.

2. Виконати креслення типового плану поверху будинку.

3. Виконати креслення поперечного розрізу.

Тема 7. Креслення вузлів та деталей паркетних з’єднань

Вимоги до креслень вузлів та деталей паркетних з’єднань.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Виконати креслення виробів середньої складності: паркетної планки, паркетної дошки, паркетного щита, конструктивної схеми підлоги з штучного паркету на стяжці, дошках, ДСП, оргаліту, фанері.

Типова навчальна програма з предмета

«Матеріалознавство»

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Основи деревинознавства | 14 | 2 |
| 2. | Матеріали для основ під паркет | 8 |  |
| 3. | Матеріали для паркетного покриття | 6 |  |
| 4. | Клеї, мастики та металеві кріпильні матеріали | 2 | 1 |
| 5. | Опоряджувальні матеріали | 4 |  |
|  | Всього годин: | 34 | 3 |

Тема 1. Основи деревинознавства.

Частини дерева і будова деревини. Мікроструктура деревини. Макроструктура деревини. Властивості, що визначають зовнішній вигляд деревини. Щільність деревини. Вплив вологи на деревину. Тепло-, звуко-, електропровідність. Усихання і набрякання деревини. Твердість, міцність і здатність деревини утримувати металеві кріплення. Жолоблення деревини. Тріщини в деревині. Сучки, їх види і вплив на якість матеріалів. Вади форми стовбура. Грибні ураження. Пошкодження деревини комахами. Інородні включення в деревині. Характеристика основних порід деревини, загальна класифікація. Вади механічної обробки. Захист деревини від біологічних ушкоджень. Захист деревини від горіння.

Лабораторно-практичні роботи:

1. Розгляд та визначення будови деревини.

2. Розгляд та визначення вад деревини за зразками.

Тема 2. Матеріали для основ під паркет

Загальні вимоги до матеріалів. Цемент, види цементів, властивості і застосування. Бетон, властивості, застосування. Деревностружкова, деревноволокниста плита, сортамент, властивості, застосування. Оргаліт. Плити із гумової крихти (крошка). Фанера і фанерні плити. Вироби із деревини для основ (лаги, дошка). Біогумірована деревноволокниста плита.

Тема 3. Матеріали для паркетного покриття

Штучний паркет, типи паркетних планок П 1, П 2. Паркетні дошки, типи, конструктивні особливості. Паркетні щити, типи. Щити на основі деревностружкових плит, фанери, брускового матеріалу. Мозаїчний паркет, види, форми, типорозміри. Модифікована деревина та вироби на її основі.

Тема 4. Клеї, мастики та металеві кріпильні матеріали

Види клеїв та їх основні властивості. Загальна класифікація клеїв, що застосовуються в паркетних роботах. Основні компоненти клеїв. Основні види промислових клеїв. Клеї на основі синтетичних смол, каучуку, полімерів. Мастики. Мастики на основі бітумів, каучуку, полімерів. Цвяхи, шурупи, гвинти, нагелі. Загальна характеристика та основна номенклатура.

Лабораторно-практична робота:

1.Вивчення правил приготування клеїв та мастик на основі сухих сумішей.

Тема 5. Опоряджувальні матеріали

Плівкостворюючі матеріали. Оліфи, природні та синтетичні смоли. Пігменти, розчинники, розбавники. Лаки: спиртові, масляні, поліефірні, пентафталеві, нітроцелюлозні, поліуретанові, перхлорвінілові. Політури. Сучасні матеріали для опорядження паркетних підлог. Номенклатура, хімічна складова, властивості, особливості.

Типова навчальна програма з предмета

«Електротехніка»

| № з/п | тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всього | З них на лабораторно-практичні роботи |
| 1. | Вступ. Електротехніка та її значення для підготовки робітників деревообробної галузі | 1 |  |
| 2. | Електричні станції та електропостачання | 2 |  |
| 3. | Призначення і принцип дії електричних машин постійного струму | 3 | 1 |
| 4. | Електричні машини змінного струму | 3 |  |
| 5. | Будова і принцип дії асинхронного двигуна | 3 | 1 |
| 6. | Електронні апарати | 2 |  |
| 7. | Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація електроприводів | 2 |  |
| 8. | Основні відомості про електробезпеку | 1 |  |
|  | Всього годин: | 17 | 2 |

Тема 1. Вступ. Електротехніка та її значення для підготовки робітників деревообробної галузі.

Технічні використання електричних явищ. Місце електротехніки у прискоренні науково-технічного прогресу. Основні напрямки електроенергетики та електричної промисловості. Основи промислової електроніки.

Тема 2. Електричні станції та електропостачання

Виробництво, розподіл та споживання електроенергії. Електричні станції, мережі та електропостачання залежно від виду технологічного процесу перетворення електроенергії. Розподіл електричної енергії. Енергетична система. Відновлювальні джерела для виробництва електроенергії. Категорії споживачів, споживання. Комплектне розподільне устаткування.

Тема 3. Призначення і принцип дії електричних машин постійного струму

Принцип дії та будова машини постійного струму на прикладі моделі генератора постійного струму. Склад магнітної системи. Принцип випрямлення змінної електрорушійної сили, її регулювання. Основні частини машини постійного струму. Типи обмоток машини постійного струму. Електрорушійна сила якоря, електромагнітний момент і потужність машини. Втрати потужності та коефіцієнт корисної дії.

Лабораторно-практична робота:

- Вивчення принципу дії генератора постійного струму.

Тема 4. Електричні машини змінного струму

Електричні машини змінного струму. Обертове магнітне поле. Електричне коло синусоїдального струму з різноманітними елементами. Трифазні електричні кола синусоїдального струму. Потужність трифазного електричного кола; її переваги перед однофазною.

Тема 5. Будова і принцип дії асинхронного двигуна

Будова і принцип дії асинхронного двигуна. Основні частини асинхронного двигуна. Елементи обмоток статора. Електрорушійні сили, струми та обертовий момент асинхронного двигуна. Однофазний асинхронний двигун і його особливості. Втрати потужності, коефіцієнт корисної дії та коефіцієнт потужності асинхронного двигуна.

Лабораторно-практича робота:

1. Вивчення будови та принципу дії асинхронного двигуна.

Тема 6. Електронні апарати

Загальні відомості про електричні апарати, рубильники, вимикачі та перемикачі. Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні пускачі. Електричні реле.

Тема 7. Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація електроприводів

Визначення та основні поняття електропривода. Класифікація електроприводів. Загальні відомості про керування електроприводами. Параметричне керування. Автоматичне керування.

Тема 8. Основні відомості про електробезпеку

Дія електричного струму на організм людини. Технічні способи і засоби захисту від ураження електричним струмом.

Типова навчальна програма з виробничого навчання

|  | Професія – 7132 Паркетник |
| --- | --- |
|  | Кваліфікація – 2-3 розряд |

| № з/п | Тема | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| І. Виробниче навчання |
|  | Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки | 6 |
|  | Екскурсія на будівництво | 6 |
|  | Основні операції з обробки деревини ручним і механізованим інструментом | 72 |
|  | Приготування клеїв та мастик | 18 |
|  | Столярні з’єднання, що застосовуються в паркетних роботах | 18 |
| . | Комплексні роботи | 60 |
|  | Всього годин: | 180 |
| ІІ. Виробнича практика |
|  | Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки | 7 |
|  | Самостійне виконання робіт паркетника складністю 2-3-го розряду Кваліфікаційна пробна робота | 265 |
|  | Всього годин: | 272 |
|  | Разом: | 452 |

І. Виробниче навчання

Тема 1. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці,  пожежної безпеки та електробезпеки.

Ознайомлення учнів з навчальною майстернею, закріплення за робочими місцями. Ознайомлення з режимом роботи та правилами внутрішнього розпорядку в навчальних майстернях, організацією робочого місця.

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою.

Вимоги безпеки праці в навчальних майстернях і на робочих місцях. Причини травматизму. Види травм. Приклади травмування учнів у майстернях. Шляхи попередження травматизму. Основні правила та інструкції з безпеки праці, їх виконання. Основні правила електробезпеки. Причини пожеж у приміщеннях ПТНЗ. Попередження пожеж. Правила використання електроінструментів. Відключення від електромережі. Безпечне використання пожежонебезпечних матеріалів. Правила поведінки учнів при пожежі. Порядок виклику пожежної служби. Правила використання засобів пожежогасіння. Засоби гасіння пожеж у навчальній майстерні.

Тема 2. Екскурсія на будівництво

Ознайомлення учнів з підприємством, з устаткуванням і технологічним процесом, організацією планування праці, контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць.

Тема 3. Основні операції з обробки деревини ручним і механізованим інструментом

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці при обробці деревини ручним і механізованим інструментом.

Вправи.

Виконання розмітки при розпилюванні. Поперечне та повздовжнє розпилювання дощок та брусків. Стругання брусків і дощок шерхебелем, рубанком і фуганком,електрорубанком з перевіркою правильності жорсткості струганих поверхонь. Підготовка інструменту до роботи та після неї. Свердління деревини. Прийоми роботи з інструментами, які використовують при свердлінні. Під час виконання вправ пиляння, стругання, свердління, фрезерування учні виготовляють заготовки під різні деталі майбутніх простих виробів для паркетних підлог. Техніка виконання робіт ручним і механізованим інструментом. Контроль якості робіт.

### Тема 4. Приготування клеїв та мастик

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці при приготуванні клеїв та мастик.

Вправи.

Приготування клеючих мастик на основі бітуму  і сумішів з полімерами. Приготування бітумносинтетичних холодних мастик. Приготування клеючих каучукових мастик на основі синтетичного каучуку і кумаронової смоли. Приготування синтетичних клеїв на основі синтетичних каучуків та полімерів. Контроль якості робіт.

Тема 5. Столярні з’єднання, що застосовуються в паркетних роботах

Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця та безпеки праці.

Вправи.

Розмітка з’єднань. Запилювання пазів, гребенів, шипів, провушин, четвертей з наступною їх вибіркою. Підгонка з’єднань, зборка без клею та зачистка. Зняття провисів. З’єднання в щити або пластами у блоки: на рейку, в чверть, паз і гребінь, на гладку фугу. З’єднання деталей на “вус”. З’єднання на гвіздках, шурупах, нагелях. Контроль якості робіт.

Тема 6. Комплексні роботи

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці при виконанні паркетних робіт.

Вправи.

Влаштування підстилкового шару під паркет з паперу, картону або пластики. Виготовлення з’єднань у четверть, паз, гребінь, шип, провушину. Сортування штучного паркету за розміром, кольором і сортом. Розкладання та вирівнювання основних та проміжних лаг. Споювання паркетних дощок різних конструкцій, їх закріплення. Вкладання і закріплення паркетних щитів рядами та в шаховому порядку. Настилання штучного паркету простими малюнками. Кріплення плінтусів і галтелей. Встановлення вентиляційних решіток. Циклювання, шліфування та опорядження паркету. Натирання підлог щітками.

Контроль якості виконаних робіт.

ІІ. Виробнича практика

Тема 1.  Ознайомлення  з підприємством;  інструктаж  з  охорони праці та пожежної  безпеки

Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці підприємства). Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту.

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на підприємстві, з міжзмінною передачею устаткування й організацією виробництва.

Ознайомлення з організацією планування праці та контролю якості робіт на виробничій ділянці, у бригаді, на робочому місці.

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці та робочому місці.

Тема 2.   Самостійне   виконання      робіт  паркетника   складністю  2-3-го розряду

Самостійне (під наглядом наставника або інструктора) виконання всіх видів робіт, що передбачені кваліфікаційною характеристикою паркетника, складністю 2-3-го розряду на робочих місцях підприємств, відповідно до технічних умов і вимог правил безпеки праці з дотриманням встановлених норм виробітку і часу.

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним навчальним закладом окремо з урахуванням сучасних технологій, новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

|  | Професія – 7132 Паркетник |
| --- | --- |
|  | Кваліфікація – 2-3 розряд |

Знає, розуміє:

- види паркетних клепок і дощок;

- матеріали для підстилкового шару під паркет, види мастик;

- способи підготовляння паркету до укладання;

- основи будови та правила експлуатації ручних насосів;

- способи заготовляння вставних рейок.

6)  основи технічного креслення;

7)  основи деревознавства;

8)  вимоги безпеки при виконанні паркетних робіт.

9) основні породи, властивості та дефекти деревини;

10) сортамент паркетних клепок;

11) способи обстругування, циклювання та натирання паркетних підлог;

12) основи будови та правила експлуатації електроінструментів і верстатів, що застосовуються для оброблення паркету;

13) правила встановлення вентиляційних решіток і плінтусів;

14) правила та способи приготування мастик;

15) вимоги до основ під паркетну підлогу;

16) основи будівельного креслення;

17) вимоги безпеки на будівельному майданчику.

Вміє:

1)  організовувати робоче місце;

2)  підготовлювати основи;

3)  улаштовувати  підстилаючий шар під паркет з паперу, картону або мастики;

4) перекачувати готові мастики ручними насосами або підношування вручну;

5)  сортувати клепки за розміром, кольором і сортом;

6)  натирання підлог щітками.

7)  виконувати найпростіші роботи під час настилання й опоряджання паркету

8)  організовувати робоче місце;

9)   улаштовувати настил під щитовий паркет і основ з оргаліту,

10)  обстругувати та циклювати паркетні підлоги вручну;

11) фугування ребер і торців клепки вручну, електроінструментом і на  верстатах;

12) установлювання вентиляційних решіток з виготовленням рамок із     рейок;

13) установлювання плінтусів;

14) натирання паркетних підлог машинами;

15) приготування мастик для наклеювання та опорядження паркету.

16) виконувати прості роботи під час настилання й опоряджання    паркетних підлог.

.

# перелік основних обов’язкових засобів навчання

| № з/п | Найменування | Кількість на групу з 15 осіб | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для індивідуального користування | для групового користування |  |
|  | Обладнання |
| 1. | Верстат паркетника |  | 1 |  |
| 2. | Комплект обладнання для фарбування |  | комплект |  |
|  | Електроінструмент |
| 1. | Ручна дискова пилка | 1 | 5 |  |
| 2. | Електрорубанок | 1 | 5 |  |
| 3. | Електролобзик | 1 | 5 |  |
| 4. | Електродриль | 1 | 5 |  |
| 5. | Шуруповерт | 1 | 5 |  |
| 6. | Електрошліфувальна машинка | 1 | 5 |  |
| 7. | Паркетно-шліфувальна машина |  | 1 |  |